Приложение № 2

к протоколу Общего собрания членов НП «СРО «ССК»

от 14.03.2012 г. № 19

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ КАМЧАТКИ»

Стандарт организации

Организация строительного производства

ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ-ПРИЕМКЕ

И ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ

СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

Общие технические требования

СТО 013 03 - 2012

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация

«Союз строителей Камчатки»

Петропавловск-Камчатский 2012

Предисловие

| 1 | ПОДГОТОВЛЕН | Исполнительным органом некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Камчатки» |
| --- | --- | --- |
| 2 | ПРЕДСТАВЛЕН НА УТВЕРЖДЕНИЕ | Исполнительным органом некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Камчатки» |
| 3 | УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Решением Общего собрания членов неком- мерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Камчатки» протокол № 19 от 14 марта 2012 г. |
| 4 | ВВЕДЕН | Впервые. Настоящий стандарт является модифици- рованным по отношению к стандарту Национального объединения строителей СТО НОСТРОЙ 2.33.6-2011. Модификация осуществлена путем внесения новых положений в стандарт НОСТРОЙ, исключения и изменения элементов (пунктов, примечаний), включения дополнительных элементов (определений) и оформлена методом выделения подчеркиванием вновь вводимого (измененного) текста и добавлением в скобках слова «(исключен)» после номера исключенного структурного элемента. |

Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ

и соблюдением правил, установленных НП «СРО «ССК»

Содержание

Введение............................................................................................................ IV

1 Область применения ....................................................................................... 1

2 Нормативные ссылки ...................................................................................... 2

3 Термины и определения ................................................................................. 3

4 Сдача-приёмка и ввод в эксплуатацию законченных строительством

жилых зданий  ................................................................................................ 9

5 Требования к принимаемому объекту строительства ............................... 17

6 Особенности приёмки в эксплуатацию жилых зданий

с квартирами свободной планировки .................................................................... 18

Приложение А (рекомендуемое) Форма заявления о соответствии законченного строительством объекта проектной документации и требованиям технических регламентов............................................................................ 28

Приложение Б (рекомендуемое) Форма акта сдачи-приёмки закон-

ченного строительством объекта......................................... 29

Приложение В (обязательное) Форма акта технической готовности электромонтажных работ ..................................................... 33

Приложение Г (исключено)……………………………………………….....

Библиография ................................................................................................... 35

Введение

Настоящий стандарт разработан в соответствии с Программой стан- дартизации Национального объединения строителей на 2010 – 2012 годы, утвержденной Решением Совета Национального объединения строителей от 20 апреля 2011 года.

Стандарт направлен на реализацию в Национальном объединении строителей Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде- рального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регули- ровании», Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Техниче- ский регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального зако- на Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический рег- ламент о требованиях пожарной безопасности» и иных законодательных и нормативных актов, действующих в области градостроительной деятель- ности.

Авторский коллектив: И. А. Кузеванова (Саморегулируемая организа- ция Некоммерческое партнерство строительных организаций Кемеровской области «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ»), Ю. И. Козырев (Общество с ограничен- ной  ответственностью  «Промстрой-ЖСК»),  канд.  техн.  наук  Н. Н. Де- нискин (Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство строительных организаций Кемеровской области «ГЛАВКУЗБАССТ- РОЙ»), А. Ф. Каверин  (Некоммерческое партнерство  «Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей Кубани»), канд. техн. наук  В. И. Ницун  (Государственное  автономное  учреждение  Краснодар- ского края «Краснодаркрайгосэкспертиза»).

СТАНДАРТ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ КАМЧАТКИ»

Организация строительного производства

ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ-ПРИЕМКЕ И ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

The organization of building production

Preparation Rules for Commissioning of Completioned Buildings

Дата введения – 2012 – 09 – 15

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт распространяется на законченные строитель- ством объекты капитального строительства (вновь построенные, реконст- руируемые жилые здания) и устанавливает правила их подготовки к сдаче- приёмке и вводу в эксплуатацию.

1.2 Правила стандарта, установленные разделом 6, применяются толь- ко в отношении нового строительства жилых зданий, финансируемых за счет внебюджетных источников и предназначенных для коммерческой реализации при одновременном выполнении следующих условий:

- особенности  порядка  сдачи-приёмки и  подготовки  к вводу в экс- плуатацию учтены в задании на проектирование объекта капитального строительства;

- особенности порядка приёмки и подготовки к вводу в эксплуатацию

предусмотрены проектной документацией;

- имеется в наличии положительное заключение экспертизы проект- ной документации;

- получено разрешение на строительство в установленном порядке;

- особенности  порядка сдачи-приёмки и  подготовки  к вводу  в экс- плуатацию учтены в договорах подряда.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стан- дарты и своды правил:

ГОСТ Р 51387–99 Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. Основные положения

ГОСТ Р 21.1101-2009 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации».

СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» СП 50.13330.2011 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»

СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003	Здания	жилые	многоквартир-

ные»

П р и м е ч а н и е   – При пользовании настоящим стандартом целесообразно про- верить действие ссылочных стандартов и сводов правил в информационной системе общего пользования – на официальных сайтах национального органа Российской Феде- рации по стандартизации и НОСТРОЙ в сети интернет или по ежегодно издаваемым информационным указателям, опубликованным по состоянию на 1 января текущего года. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться новым (измененным) документом. Если ссы- лочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

3.1 В настоящем стандарте применены термины в соответствии с Гра- достроительным кодексом Российской Федерации [1] и Жилищным кодек- сом Российской Федерации [2], а также следующие термины с соответст- вующими определениями:

3.1.1 объект, законченный строительством: Объект строительства в составе, допускающем возможность его самостоятельного использования по назначению, на котором выполнены в соответствии с требованиями проектной, нормативно-технической документации и приняты в установ- ленном порядке несущие, ограждающие конструкции и инженерные сис- темы, обеспечивающие в совокупности прочность и устойчивость здания (сооружения), защиту от атмосферных воздействий, температурный ре- жим, безопасность пользователей, населения и окружающей среды.

3.1.2 реконструкция объектов капитального строительства (за ис- ключением линейных объектов): Изменение параметров объекта капи- тального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капи- тального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за ис- ключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогич- ные или  иные  улучшающие показатели  таких  конструкций  элементы  и (или) восстановления указанных элементов.

[Градостроительный кодекс Российской Федерации [1], пункт 14 ста- тьи 1]

3.1.3 застройщик: Физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.

[Градостроительный кодекс Российской Федерации [1], пункт 16 статьи1]

3.1.4 Технический заказчик: Физическое лицо, действующее на профессиональной основе, или юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени застройщика заключают договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждает проектную документацию, подписывает документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляют иные функции, предусмотренные Градостроительным кодексом Российской Федерации [1]. Застройщик вправе осуществлять функции технического заказчика самостоятельно.

[Градостроительный кодекс Российской Федерации [1], пункт 22 статьи 1]

3.1.5 лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию  объ- екта капитального строительства: Застройщик либо привлекаемое застройщиком или техническим заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо (в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации [1], статья 52).

П р и м е ч а н и е  – Лицо, осуществляющее строительство, организует и координирует работы по строительству, реконструкции объекта капитального строительства, обеспечивает  соблюдение  требований  проектной  документации,  технических  регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации.

3.1.6 подтверждение  соответствия:  Документальное  удостоверение соответствия продукции, процессов проектирования (включая изыскания),

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания ус- луг требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сво- дов правил или условиям договоров.

[Федеральный закон [3], статья 2]

3.1.7 исполнительная документация: Текстовые и графические ма- териалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фак- тическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проект- ной документации работ (в соответствии с РД 11-02-2006 [4], пункт 3).

3.1.8 разрешение на ввод объекта в эксплуатацию: Документ, кото- рый удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта ка- питального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, а также соответствие построенного, реконструированно-

го объекта капитального строительства градостроительному плану земель- ного участка и проектной документации (в соответствии с Градострои- тельным кодексом Российской Федерации [1], статья 55).

3.1.9 энергетическая эффективность: Характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

[Федеральный закон [5], пункт 4 статьи 2]

3.1.10 класс энергетической эффективности: Характеристика про- дукции, отражающая ее энергетическую эффективность.

[Федеральный закон [5], пункт 5 статьи 2]

3.1.11 энергетический паспорт жилого здания: Документ, содержа- щий геометрические, энергетические и теплотехнические характеристики зданий и проектов зданий, ограждающих конструкций и устанавливающий их  соответствие  требованиям  нормативных  документов  (по  ГОСТ  Р

51387).

3.1.12 объект  капитального  строительства:  Здание,  строение,  со- оружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

[Градостроительный кодекс Российской Федерации [1], пункт 10 ста-

тьи 1]

3.1.13 встроенно-пристроенное  помещение:  Помещение,  распола-

гаемое в габаритах здания и в объемах, вынесенных за пределы габаритов здания более чем на 1,5 м.

[СП 54.13330.2011, приложение Б]

3.1.14 эксплуатирующая  организация:  Юридическое  или  физиче- ское лицо, осуществляющее на правах собственности или на ином законном основании безопасную эксплуатацию построенного объекта  недвижимости.

3.1.15 здание  жилое  многоквартирное:  Жилое  здание,  в  котором квартиры имеют общие внеквартирные помещения и инженерные систе-

мы.

[СП 54.13330.2011, приложение Б]

3.1.16 здание жилое секционного типа: Здание, состоящее из одной или нескольких секций, отделенных друг от друга стенами без проемов, с квартирами одной секции, имеющими выход на одну лестничную клетку непосредственно или через коридор.

[СП 54.13330.2011, приложение Б]

3.1.17 квартира: Структурно обособленное помещение в многоквар- тирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещени- ям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного назначения, предназначен- ных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении.

[Жилищный кодекс Российской Федерации [2], статья 16]

3.1.18 квартира свободной планировки: Структурно обособленное помещение в многоквартирном жилом здании, обеспечивающее возмож- ность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и подготовленное для выполнения работ по оборудованию (устройству) жи- лых и подсобных помещений (без нарушения несущих конструкций здания и установленных инженерных систем, без ухудшения сохранности и внешнего вида фасадов, без нарушения противопожарных устройств и ус- ловий эксплуатации и проживания всех или отдельных граждан – владель- цев квартир в доме), требующее внесения изменения в технический пас- порт помещения.

3.1.19 трансформация квартиры: Изменение числа жилых комнат в квартире, изменение количества, размеров, взаимосвязей, местоположения функциональных зон, появление новых функциональных зон, изменение

размеров и взаимосвязей помещений (по СП 31-107-2004 [6]).

3.1.20 перепланировка жилого помещения: Изменение конфигура- ции жилого помещения, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого помещения (в соответствии с Жилищным кодексом Рос- сийской Федерации [2], статья 25).

3.1.21 переустройство  жилого  помещения:  Установка,  замена  или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменений в технический паспорт жилого помещения (в соответствии с Жилищным кодексом Рос- сийской Федерации [2], статья 25).

3.1.22 подрядчик: Юридическое или физическое лицо, которое на ос- новании заключенного с заказчиком договора подряда принимает на себя обязательства по выполнению общестроительных и (или) специальных ра-

бот.

3.1.23 работы общестроительные: Массовые виды строительных ра- бот, связанные с непосредственным возведением зданий и сооружений (земляные, бетонные, каменные работы, монтаж сборных несущих и огра- ждающих конструкций, отделочные, кровельные и гидроизоляционные ра- боты, устройство полов, столярные и стекольные работы (в соответствии с МДС 11-15.2001 [7]).

3.1.24 работы специальные строительные: Отдельные виды работ при строительстве зданий и сооружений, связанные с устройством инженерных сетей и монтажом инженерного оборудования.

4 Сдача-приёмка и ввод в эксплуатацию законченных строительством жилых зданий

4.1 Сдаче-приёмке  и  вводу  в  эксплуатацию  подлежат  законченные строительством жилые здания независимо от источников финансирования (инвестирования) и способов строительства.

При этом исключением являются объекты индивидуального жилищ- ного строительства, для которых получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию до 1 марта 2015 года не требуется.

П р и м е ч а н и е  – Н орма введена в Градостроительный кодекс Российской Фе- дерации [1] в соответствии со статьей 8 Федерального закона [8].

4.2 Законченные строительством жилые здания предъявляются к сда-

че-приёмке  лицом,  осуществляющим  строительство,  после  завершения всех работ, предусмотренных утвержденной проектной документацией и договором строительного подряда (контрактом).

4.3 Организация сдачи-приёмки законченного строительством объекта возлагается на застройщика или технического заказчика и производится за его счет, если иное не установлено договором строительного подряда (контрактом).

П р и м е ч а н и е  – В случае осуществления строительства, реконструкции объ- екта капитального строительства юридическим лицом, выполняющим две или более функции (технический заказчик, подрядчик, проектировщик), руководителю этого юридического лица рекомендуется привлекать к сдаче-приёмке построенного, реконструированного объекта капитального строительства ответственных исполнителей соответствующих структурных подразделений организации.

4.4 До ввода жилого здания в эксплуатацию, в целях удостоверения соответствия характеристик законченного строительством объекта требо- ваниям Федерального закона [9], проводится обязательная оценка соответ-

ствия объекта, а также связанных с его строительством процессов проек- тирования, монтажа и наладки.

4.5 Формы оценки соответствия объектов строительства, порядок дей- ствий участников строительства по выполнению процедур оценки соответ- ствия установлены Градостроительным кодексом Российской Федерации [1] и Федеральным законом [9], в соответствии с которыми оценка соот- ветствия законченного строительством объекта на этапе сдачи-приёмки и подготовки его к вводу в эксплуатацию осуществляется в следующем по- рядке:

1) подготовка лицом, осуществляющим строительство, исполнитель- ной документации, требования к составу и порядку ведения которой уста-

новлены РД 11-02-2006 [4], РД 11-05-2007 [10];

2) составление лицом, осуществляющим строительство, заявления о соответствии законченного строительством объекта проектной документа- ции и требованиям технических регламентов (форма заявления приведена в приложении А).

П р и м е ч а н и я

1 Лицо, осуществляющее строительство, декларируя соответствие на основании как собственных доказательств, так и доказательств, полученных с участием третьих лиц, имеет право самостоятельно формировать доказательственные материалы в целях подтверждения соответствия строительной продукции требованиям технических рег- ламентов (в соответствии со статьей 24 Федерального закона [3]).

2 До момента предъявления законченного строительством объекта к приёмке все изменения к проекту должны быть оформлены участниками строительства в установ- ленном порядке. При этом изменения проекта, связанные с изменением после начала строительства градостроительного плана земельного участка, вносятся лицом, осуще- ствившим подготовку проектной документации, в обязательном порядке.  Изменения

проекта, связанные с необходимостью учета технических возможностей подрядчика и

(или) согласованием допущенных отклонений от проекта, производятся лицом, осуще-

ствившим подготовку проектной документации, по соглашению между участниками строительства (в соответствии с СП 48.13330.2011);

3) приёмка застройщиком или техническим заказчиком законченного строительством объекта или его части, когда такой ввод в эксплуатацию предусмотрен заданием на проектирование, проектной документацией.

П р и м е ч а н и я

1 К оценке соответствия построенных, реконструированных жилых зданий на этапе приёмки и подготовки к вводу законченного строительством объекта в эксплуа- тацию застройщик или технический заказчик вправе привлечь независимых экспертов, представителя авторского надзора (в случае его осуществления на принимаемом в эксплуатацию объекте), а также представителей эксплуатирующей организации (в соответствии со статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации [1], статьей 39 Федерального закона [9]).

2 Оценка соответствия законченного строительством жилого здания требованиям энергетической эффективности на стадии приёмки и ввода в эксплуатацию осуществ- ляется по данным энергетического паспорта объекта, составляемого в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации [11] на основании проект- ной документации и входящего в состав приёмо-сдаточной документации жилого дома.

3 Проверка соответствия вводимых в эксплуатацию жилых зданий требованиям энергетической эффективности осуществляется органом государственного строитель- ного надзора при осуществлении государственного строительного надзора и застрой- щиком или техническим заказчиком (в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации [1], Федеральным законом [5]).

Процедура сдачи-приёмки завершается подписанием участниками строительства акта сдачи-приёмки законченного строительством объекта по форме, установленной техническим заказчиком или приведенной в приложении Б, составленного в четырех подлинных экземплярах с приложением проектной и исполнительной документации.

Лицо, осуществляющее строительство обязано передать застройщику результаты инженерных изысканий, проектную документацию, акты освидетельствования работ,  конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения объекта, иную документацию, необходимую для эксплуатации такого объекта (в соответствии с частью 11.1 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации [1]);

4) извещение застройщиком или техническим заказчиком органа государственного строительного надзора (в случае осуществления надзора) об окончании строительства, реконструкции законченного строительством объекта или его части, в случае если ввод в эксплуатацию части объекта предусмотрен заданием на проектирование, проектной документацией, разрешением на строительство, и предъявление объекта, законченного строительством, для проведения итоговой проверки.

П р и м е ч а н и е  –  Порядок проведения итоговой проверки установлен РД 11-

04-2006 [12];

5) получение от органа государственного строительного надзора заключения о соответствии (решения об отказе в выдаче такого заключения) построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации.

П р и м е ч а н и я

1 При получении решения об отказе в выдаче заключения о соответствии застройщик (технический заказчик) обязан устранить причины, послужившие основанием для отказа, и обратиться вновь за выдачей заключения в соответствии с РД 11-04-2006 [12].

2   При вводе в эксплуатацию законченного строительством объекта в заключении органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконст- руированного жилого здания требованиям технических регламентов и проектной документации указывается класс энергетической эффективности объекта в соответствии с Федеральным законом [5];

6) получение застройщиком от органа местного самоуправления  по месту нахождения земельного участка, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации [1], разрешения на ввод законченного строительством объекта в эксплуатацию, оформленного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации [13].

П р и м е ч а н и е  – Порядок предоставления документов и получения разреше- ния на ввод законченного строительством объекта в эксплуатацию установлен Градо- строительным кодексом Российской Федерации [1].

4.6 В случае привлечения в целях безопасной эксплуатации жилого здания на основании договора физического или юридического лица, застройщик обязан передать этому лицу результаты инженерных изысканий, проектную документацию, акты освидетельствования работ, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения здания, иную необходимую для эксплуатации здания документацию (в соответствии с частью 3 статьи 55.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации [1]).

4.7 Жилые здания секционного типа, состоящие из нескольких сек- ций, за исключением специализированных жилых домов для престарелых и семей с инвалидами, могут в случаях, предусмотренных проектом, при- ниматься и вводиться в эксплуатацию отдельными этапами (блок- секциями) при условии полного окончания монтажа несущих и ограж- дающих конструкций, устройства кровли, подключения отопления в при- мыкающих секциях и завершения благоустройства территории, прилегаю- щей к сдаваемой секции.

4.8 Жилые здания, имеющие встроенные и встроенно-пристроенные помещения для размещения объектов общественного назначения, должны предъявляться к приёмке после выполнения всех общестроительных и специальных строительных работ, включая работы по указанным помеще- ниям с учетом их назначения.

4.9 Допускаются приёмка и ввод в эксплуатацию жилых зданий с не- полным составом отделки, внутреннего инженерного или технологическо- го  оборудования  во  встроенных и встроенно - пристроенных    нежилых

помещениях, если  это  предусмотрено  проектной  документацией  и  разрешением  на строительство.

Необходимыми условиями при этом являются:

- возведение несущих и ограждающих конструкций по указанным по- мещениям;

- обеспечение  нормируемого  сопротивления  теплопередаче  ограж- дающих конструкций жилого дома в местах примыкания встроенных и пристроенных помещений;

- создание безопасных условий для эксплуатации объекта.

4.10 Сдача-приёмка  в  эксплуатацию  помещений,  указанных  в  п.4.9, размещенных во встроенных и пристроенных помещениях, может производиться отдельно от жилого дома, в соответствии с проектом и с соблюдением участниками строительства всех процедур подтверждения соответствия и выдачей самостоятельного разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

4.11 В случае если встроенные или встроенно-пристроенные помеще- ния относятся к нескольким жилым секциям, посекционную приёмку сле- дует осуществлять при условии завершения всех строительно-монтажных работ и обеспечения предъявляемой части здания всеми инженерными се- тями для нормальной эксплуатации помещений данной секции. Приёмка встроенных, встроенно-пристроенных помещений в этом случае осуществ- ляется одновременно с приёмкой последней секции.

4.12 Встроенные и встроенно-пристроенные помещения гражданской обороны принимаются застройщиком (техническим заказчиком) совместно с соответствующими территориальными эксплуатирующими службами и органами государственного надзора.

4.13 До ввода законченного строительством объекта в эксплуатацию техническим заказчиком  выполняются  правила  подключения  объекта  капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, установленные постановлениями  Правительства Российской  Федерации  [14, 15], и обеспечивается проведение проверки выполнения условий подключения.

П р и м е ч а н и е  – Подключение строящихся, реконструируемых жилых зданий к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется в порядке, который включает следующие этапы:

1) подача застройщиком (заказчиком ресурсов) заявления о подключении с указанием требуемого объема подключаемой нагрузки;

2) заключение договора о подключении с учетом технических условий, ранее по- лученных застройщиком (заказчиком ресурсов) от исполнителя или органа местного самоуправления либо от предыдущего правообладателя земельного участка, при условии, что срок действия технических условий не истек;

3) исполнение сторонами условий договора о подключении в части выполнения мероприятий для фактического присоединения объекта к сетям инженерно- технического обеспечения, проверка сторонами выполнения этих мероприятий;

4) присоединение  законченного  строительством  объекта  к  сетям  инженерно- технического обеспечения и подписание сторонами акта о присоединении, фиксирую- щего техническую готовность к подаче ресурсов на объект.

Разрешение на ввод в эксплуатацию жилого здания является основанием для по- дачи ресурсов, используемых для предоставления услуг по тепло-, газо- и водоснабже- нию.

4.14 До получения разрешения на ввод законченного строительством объекта в эксплуатацию запрещается заселение жилых домов, секций и помещений.

4.15 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на государственный учет построенного жилого здания или

внесения изменений в документы государственного учета реконструиро- ванного жилого здания.

4.16 На объекты капитального строительства, принятые в эксплуата- цию, устанавливается гарантийный срок 2 года, если иное не предусмотре-

но федеральным законом или договором подряда. Исчисление гарантийно- го срока осуществляется с момента подписания техническим заказчиком и лицом, осуществляющим строительство, акта сдачи-приёмки законченного строительством объекта, форма которого приведена в приложении Б.

4.17 При вводе в эксплуатацию многоквартирных жилых зданий нор- мального и высокого классов энергетической эффективности (приказ Минрегиона России [16]), в гарантийных обязательствах предусматривает- ся обязанность застройщика по обязательному подтверждению нормируе- мых энергетических показателей как при их вводе в эксплуатацию, так и по последующему подтверждению через 5 лет, а для многоквартирных жи- лых зданий наивысших классов энергетической эффективности – не менее чем через 10 лет в соответствии с постановлением Правительства Россий- ской Федерации [17].

5 Требования к принимаемому объекту строительства

5.1 Жилые здания, их составные части, конструкции и системы при сдаче-приёмке и вводе в эксплуатацию должны соответствовать требова- ниям проектной документации, технических регламентов, сводов правил и национальных стандартов, а также иных нормативных документов, утвержденных в установленном порядке и являющихся неотъемлемым приложением к договорам строительного подряда.

5.2 В случае введения в действие в период реализации проекта строи- тельства новых нормативных документов или изменений к ним применение указанных норм к жилому зданию может быть осуществлено только при внесении по заданию технического заказчика соответствующих изменений в проектную документацию по ГОСТ Р 21.1101-2009 и извещении о внесенных изменениях органа государственного строительного надзора в соответствии с  пунктом 10 раздела 3 РД 11-03-2006 [18].

5.3 При сдаче-приёмке законченных строительством объектов в зим- нее время допускается переносить сроки выполнения работ по устройству верхнего покрытия внутриквартальных дорог и тротуаров, хозяйственных, игровых  и  спортивных  площадок,  по  установке  малых  архитектурных форм, озеленению на ближайший благоприятный период.

5.3.1 Озеленение застраиваемых территорий выполняется в ближай- ший благоприятный агротехнический период, следующий за моментом ввода объекта в эксплуатацию.

5.3.2 Перечень этих видов работ, их объемы и сроки выполнения ут- верждаются застройщиком (техническим заказчиком) по согласованию с органом государственного строительного надзора и отражаются в акте сдачи-приёмки законченного строительством объекта (см. приложение Б).

5.3.3 Сдача  этих  работ  застройщику  (техническому заказчику)  осуществляется  в присутствии представителя органа государственного строительного надзора с полным восстановлением благоустройства и озеленения примыкающих к объекту территорий.

П р и м е ч а н и е  – Возможность переноса сроков выполнения работ по благоус- тройству в случае долевого строительства многоквартирных жилых зданий, строящих- ся с привлечением средств граждан и юридических лиц и подлежащих передаче участ- нику долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, должна быть отражена в договоре участия в долевом строительстве с указанием видов работ, объемов и сроков их выполнения.

6 Особенности приёмки в эксплуатацию жилых зданий с квартирами свободной планировки

6.1 Жилые здания, строительство которых финансируется за счет вне- бюджетных источников, в соответствии с техническим заданием застрой- щика или технического заказчика могут проектироваться как здания с квартирами свободной планировки, предусматривающей возможность трансформации квартир, и при завершении строительства сдаваться в эксплуатацию без устройства перегородок и проведения в таких помещениях полного комплекса отделочных, части специальных строительных работ и установки внутреннего оборудования.

6.2 На первом этапе строительства жилых зданий с квартирами сво- бодной планировки, сдаче-приёмке и их подготовке к вводу в эксплуата- цию предшествует выполнение указанных в п. 6.2.1 – 6.2.9 видов работ.

6.2.1 Разработка лицом, требования к которому определены статьей 48

Градостроительного кодекса Российской Федерации [1], проектной доку- ментации, выполненной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации [19] и предусматривающей ввод жилого здания с квартирами свободной планировки с возможностью их последующей трансформации.

6.2.2 Получение застройщиком или техническим заказчиком по разработанной проектной документации положительного заключения экспертизы проекта и разрешения на строительство.

6.2.3 Выполнение  общестроительных  и  специальных  строительных работ в соответствии с проектом, предусматривающим возможность ввода в эксплуатацию квартир со свободной планировкой. При этом все работы, производимые в помещениях общего пользования (отделка и обустройство лестничных клеток, вестибюлей, монтаж лифтов, чердаков, технических этажей и подвалов, инженерного оборудования здания, систем, обеспечивающих его пожаробезопасность), выполняются в соответствии с проектной документацией в полном объеме лицом, требования к которому определены статьей 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации [1], самостоятельно или с привлечением других соответствующих этим требованиям лиц.

6.2.3.1 В квартирах свободной планировки, предназначенных для их последующей  трансформации,  лицом,  осуществляющим  строительство,

должны быть выполнены следующие виды работ:

- монтаж стояков внутренних инженерных систем (водопровод, кана- лизация, аварийный слив) с установкой на отводах холодной и горячей во- ды кранов, приборов учета, а также отдельного крана для подключения первичного устройства пожаротушения;

- заделка отверстий в перекрытиях в местах прохода стояков, техноло- гических отверстий с выравниванием;

- установка заглушки на отводы канализационных стояков;

- монтаж системы отопления с внутриквартирной разводкой в случае централизованного отопления;

- установка оконных блоков с эффективным остеклением, обеспечи- вающих выполнение требований СП 50.13330.2011;

- устройство оконных сливов;

- установка входной двери;

- устройство конструкций внутренней лестницы (в случае если квар- тира расположена в двух уровнях);

- установка электрического щитка этажного с вводным автоматом и счетчиком;

- устройство каналов для прокладки электрического кабеля в квартиру от электрического щитка этажного;

- устройство приточной и вытяжной вентиляции с выполнением шу- моизоляции;

- штукатурка наружных кирпичных стен с внутренней стороны поме- щения;

- устройство стяжки пола;

- в квартиру должен быть введен шлейф пожарной сигнализации с не- обходимым запасом провода для последующей установки пожарных изве- щателей.

6.2.3.2 Состав строительных работ и работ по установке инженерного оборудования в квартирах свободной планировки должен быть отражен в проектной документации и определен в договорах или иных документах, регламентирующих отношения между участниками инвестиционного про- цесса.

П р и м е ч а н и е  – В случае газификации жилого здания внутриквартирная раз- водка от стояков внутридомовой инженерной системы газоснабжения, установка при- боров учета газа и подключение газоиспользующего оборудования производятся толь- ко специализированной организацией, имеющей право на выполнение данных работ (постановление Правительства Российской Федерации [20]).

6.2.3.3 Лицо, осуществляющее строительство, на этапе сдачи-приёмки законченного строительством жилого здания с квартирами свободной пла- нировки подтверждает соответствие выполненных общестроительных и специальных строительных работ исполнительной документацией, состав и порядок ведения которой установлены РД 11-02-2006 [4] и РД 11-05- 2007 [10].

6.2.4 Получение застройщиком или техническим заказчиком от органа государственного строительного надзора заключения о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов, (норм  и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации.

6.2.5 Оформление  застройщиком или  техническим заказчиком  паспорта технической инвентаризации для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в котором должны быть указаны общее число квартир и общая площадь каждой квартиры.

6.2.6 Оформление акта сдачи-приёмки законченного строительством объекта по форме, приведенной в приложении Б.

6.2.7 Получение  застройщиком  разрешения  на  ввод  объекта  в  экс- плуатацию с указанием общих показателей объекта, в т.ч. общее число квартир и общая площадь каждой квартиры.

6.2.8 Постановка на кадастровый учет застройщиком или его предста- вителем, действующим в силу полномочий по нотариально удостоверен- ной доверенности, всего здания в целом и получение сведений, внесенных в Государственный кадастр недвижимости, в виде кадастровых паспортов на каждую квартиру (без перегородок).

6.2.9 Получение застройщиком в органах, осуществляющих государ- ственную регистрацию прав, свидетельств о государственной регистрации

права собственности на квартиры.

6.2.10 Оформление застройщиком отдельного передаточного акта при передаче квартиры ее приобретателю (далее – собственнику квартиры).

6.3 После ввода жилого здания с квартирами свободной планировки в эксплуатацию на втором этапе собственник квартиры осуществляет ее трансформацию путем перепланировки и (или) переустройства с учетом требований Жилищного кодекса Российской Федерации [2] в следующем порядке:

1) собственник квартиры  заключает договор  на разработку проектной документации с лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, соответствующее требованиям, предусмотренным статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации [1];

2) разработанная  за счет  средств  собственника  квартиры  проектная документация, включающая разделы внутриквартирной разводки инженерных коммуникаций, а именно: водопровода, канализации, электроснабжения, связи, телевидения, кондиционирования и вентиляции, изменения вида отопительных приборов (при необходимости), до начала производства  работ  подлежит  обязательному  согласованию  с  генеральным проектировщиком жилого дома и застройщиком либо по его поручению с эксплуатирующей организацией многоквартирного жилого здания.

Принятые в проектной документации и выполненные при строительстве технические решения по внутренней планировке квартиры и ее инженерному оборудованию не должны влиять на прочность, устойчивость и безопасность многоквартирного жилого здания, на теплотехнические показатели его ограждающих конструкций, а также на увеличение нормативного (расчетного) энергопотребления по конкретной квартире, определенных проектной документацией;

3) получение собственником квартиры решения о согласовании проведения перепланировки и (или) переустройству квартиры, осуществляемых согласно регламентам, утвержденным органами местного самоуправления, в части осуществления и завершения работ по перепланировке и (или) переустройству отдельно взятых квартир.

П р и м е ч а н и е  – В целях осуществления контроля за правомерностью осуще- ствления работ иждивением собственников квартир застройщик в договоре купли- продажи квартиры устанавливает обязательное требование о передаче собственником квартиры ему или эксплуатирующей организации комплекта проектной документации, согласованного разработчиком проекта жилого дома, копии решения о согласовании проведения перепланировки и (или) переустройству квартиры, а также акта приёмочной комиссии;

4) выполнение работ по перепланировке и (или) переустройству квартиры привлеченными собственником квартиры подрядчиками, которые в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязаны иметь Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемыми организациями, основанными на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Копию Свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопас- ность объектов капитального строительства, в одном экземпляре собствен-ник квартиры предоставляет застройщику или эксплуатирующей организации.

Подрядчики, осуществляющие работы по перепланировке и (или) переустройству квартир, несут ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, санитарных норм, охраны труда и техники безопасности;

5) заключение собственником квартиры до начала производства спе- циальных строительных и отделочных работ договора на возмещение за- трат, связанных с потреблением услуг по электроэнергии, теплоснабже- нию, водоснабжению и вывозом мусора, с эксплуатирующей организацией многоквартирного жилого здания;

6) оформление привлеченными собственником квартиры подрядчика- ми по формам, установленным РД 11-02-2006 [4], актов освидетельствова- ния скрытых работ, актов промежуточной приёмки ответственных конст- рукций согласно перечню, установленному проектной документацией, а также актов освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения. Ответственность за составление актов несут собственник квартиры и подрядная организация.

В перечень актов освидетельствования и испытаний участков сетей инженерно-технического  обеспечения,  предъявляемых  застройщику  или по его поручению эксплуатирующей организации многоквартирного жи- лого здания, входят:

- акт освидетельствования гидроизоляции полов и стен в ванных, са- нузлах, сантехнишах;

- акты гидростатического испытания системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения;

- акт испытания внутренней канализации;

- акт приёмки системы отопления в случае замены отопительных при- боров, труб, кранов по согласованию с проектной организацией;

- акты приёмки работ слаботочных сетей и систем;

- акт технической готовности электромонтажных работ (приложение В). В перечень работ, на которые необходимо составлять акты промежу-

точной приёмки ответственных конструкций, входят:

- устройство проемов в стенах, потолках, кровлях;

- работы, затрагивающие несущие стены, фасад, кровлю, окна, витра- жи (установка кондиционеров, замена окон, витражей, установка антенн);

7) собственник квартиры обязан контролировать соблюдение чистоты и порядка при выполнении каких-либо работ в местах общего пользования. Восстановление повреждений производится в полном объеме своими си- лами и средствами.

При проведении специальных и отделочных работ запрещается:

- производить  шумовые  работы  в  выходные  и  праздничные  дни,  а также в будние дни с 20.00 до 08.00 ч;

- выполнять работы, которые могут привести к нарушению работы системы вентиляции всех смежных помещений, разбирать вентиляционные каналы, пробивать новые отверстия или заделывать (закрывать) имеющиеся отверстия в вентиляционных блоках;

- хранить строительные материалы, строительный мусор, взрывоопас- ные и горючие материалы на лестничной клетке, у входа в квартиру и на придомовой территории вне специально отведенных мест;

- подавать по постоянной схеме электроэнергию без учета и техниче- ского отчета о проведении приёмо-сдаточных испытаний электрооборудо- вания и электрических сетей, переданного представителям эксплуатирую- щей организации многоквартирного жилого здания;

8) после  окончания  специальных  и  отделочных  работ  собственник квартиры за свой счет организует производство пусконаладочных работ для подготовки технического отчета о проведении приёмо-сдаточных испытаний электрооборудования и электрических сетей. Копию технического отчета собственник квартиры предоставляет представителю эксплуатирующей организации;

9) по завершении всех работ собственник квартиры обращается к за- стройщику или эксплуатирующей организации с извещением о готовности квартиры для установки автономных пожарных извещателей, общих ды- мовых извещателей с их подключением к пожарной сигнализации. Уста- новка вышеуказанных извещателей выполняется силами организаций, привлеченных застройщиком или техническим заказчиком.

Установка радиоточки в жилом помещении производится в случаях,

предусмотренных проектом жилого дома;

10) завершение перепланировки и (или) переустройства квартиры подтверждается актом приёмочной комиссии, утвержденном органом местного самоуправления в данном муниципальном образовании.

Три подлинных экземпляра акта приёмочной комиссии направляются собственнику квартиры, один из которых совместно с комплектом проект- ной документации передается им эксплуатирующей организации.

П р и м е ч а н и е  – Обязанность по ведению учета и хранению технической доку- ментации закрепляется за эксплуатирующей организацией в договорах управления многоквартирным жилым зданием в разделе «Права и обязанности сторон»;

11) собственник квартиры обращается в орган или организацию государственного учета объектов недвижимого имущества в связи с изменением характеристик объекта недвижимости. По результатам технической инвентаризации изменений характеристик объекта собственнику квартиры выдается технический паспорт жилого помещения, служащий документальной основой для ведения Государственного кадастра недвижимости;

12) при получении технического паспорта жилого помещения собственник квартиры подает заявление в орган, осуществляющий

государственную регистрацию прав, по месту нахождения объекта недвижимости в соответствии с Федеральным законом [21] для внесения изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним и получения нового свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество.

6.4 Застройщик или технический заказчик, осуществляющий строительство и реализацию квартир со свободной планировкой, контролирует правомерность действий их владельцев по завершении строительства таких квартир в течение двух лет с момента получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по первому этапу. Нереализованные за этот период квартиры подлежат завершению строительством в соответствии с разработанным проектом.

Приложение А

(рекомендуемое)

Форма заявления о соответствии

законченного строительством объекта проектной документации и требованиям технических регламентов

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ

место составления

«	»	201	г.

наименование подрядной организации, лица, осуществляющего строительство,

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

в лице

почтовые реквизиты, телефон/факс

должность, фамилия, имя, отчество

подтверждает, что объект капитального строительства

наименование объекта капитального строительства,

основные характеристики

расположенный по адресу:

имеющего:

объекта капитального строительства

почтовый или строительный

разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия

заключение экспертизы проектной документации

построенного в сроки:

номер и дата выдачи, кем выдано

начало строительства, реконструкции, капитального ремонта окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта

дата начала работ

дата окончания работ

СООТВЕТСТВУЕТ утвержденной проектной документации, требованиям технических

регламентов.

должность,  подпись	расшифровка	подписи

М.П.

Приложение Б

(рекомендуемое)

Форма акта сдачи-приёмки законченного строительством объекта

АКТ

СДАЧИ-ПРИЁМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

от « 	»  	201     г.	город

наименование и место расположения объекта

Представитель застройщика/технического заказчика

организация, должность, фамилия, инициалы

с одной стороны, и лицо, осуществляющее строительство

организация, должность, фамилия, инициалы

с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1 Лицом, осуществляющим строительство, предъявлен застройщику

(техническому заказчику) к приемке _

наименование объекта

расположенный по адресу

2 Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным

наименование органа,

выдавшего разрешение

3 В строительстве принимали участие

наименование организаций, их реквизиты, виды работ,

№ свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ,

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,

выполнявшихся каждой из них

при количестве организаций свыше трех, их перечень указывается в приложении к акту

4 Проектная документация на строительство разработана генеральным

проектировщиком

наименование организации и ее реквизиты,

№ свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ,

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

выполнившим

наименование частей или разделов документации

и организациями

наименование организаций, их реквизиты,

№ свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ,

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,

и выполненные части и разделы документации

при количестве организаций свыше трех, их перечень указывается в приложении к акту

5 Исходные данные для проектирования выданы

наименование научно-исследовательских, изыскательских

и других организаций

6 Проектная документация утверждена

наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию

№  		 Заключение

на объект, этап строительства

« 	_» 	201 	г.

наименование органа экспертизы проектной документации

7 Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало

окончание

месяц, год месяц, год

8 Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие пока-

затели:

| Показатели | Единица измерения | Фактически |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас) | м2 |  |
| Число этажей | шт. |  |
| Общий строительный объем в том числе подземной части | м3 м3 |  |
| Число секций | шт. |  |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и при- строенных помещений | м2 |  |
| Число квартир | шт/м2 |  |
| в том числе однокомнатных | шт/м2 |  |
| двухкомнатных | шт/м2 |  |
| трехкомнатных | шт/м2 |  |
| четырехкомнатных | шт/м2 |  |
| и более комнат | шт/м2 |  |
| Материалы фундаментов |  |  |
| Материалы стен |  |  |
| Материалы перекрытий |  |  |
| Материалы кровли |  |  |

9 На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количест- ве согласно актам о его приёмке после индивидуальных испытаний и комплексного оп- робования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту).

10 Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, ка- нализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают

нормальную эксплуатацию объекта.

11 Неотъемлемым приложением настоящего акта являются исполнительная до- кументация, а также энергетический паспорт объекта.

12  Работы, выполнение которых в связи с приемкой объекта в неблагоприятный

период времени переносится, должны быть выполнены:

| № п.п. | Вид работ | Единица измерения | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

13 Мероприятия по охране труда, обеспечению пожаро- и взрывобезопасности,

охране окружающей среды, предусмотренные проектом

сведения о выполнении

14 Стоимость объекта по утвержденной проектной документации

Всего

в том числе:

стоимость строительно-

тыс. руб.

коп.

монтажных работ	 	 тыс. руб.

стоимость оборудования,

инструмента, инвентаря	 	 тыс. руб.

15 Стоимость принимаемых основных

коп. коп.

фондов

в том числе:

стоимость строительно-

тыс. руб.

коп.

монтажных работ	 	 тыс. руб.

стоимость оборудования,

инструмента, инвентаря	 	 тыс. руб.

коп.

коп.

Решение застройщика (технического заказчика)

Предъявленный к приемке

наименование объекта, его местонахождение

выполнен в соответствии с градостроительным планом, утвержденной проект- ной документацией и требованиями нормативных документов, в том числе требовани- ем энергетической эффективности, требованием оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, подготовлен к вводу в эксплуатацию и принят.

Объект сдал	Объект принял

лицо, осуществляющее строительство	застройщик (технический заказчик)

МП	МП

Приложение В

(обязательное)

Форма акта технической готовности электромонтажных работ

АКТ

ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

от « 	»  	201 	 г.

Собственник квартиры

фамилия, инициалы,

наименование и место расположения объекта

с одной стороны, и представитель электромонтажной организации

организация, должность, фамилия, инициалы,

номер и дата выдачи свидетельств ОГРН, ИНН

с другой стороны, в присутствии представителя эксплуатирующей организации

организация, должность, фамилия, инициалы

произвели осмотр смонтированного электрооборудования и составили настоящий акт о нижеследующем:

1 Электромонтажной организацией выполнены следующие работы:

перечень, основные технические характеристики, физические объемы

2 Электромонтажные работы выполнены в соответствии с проектом,

разработанным

наименование проектной организации,

номер и дата выдачи свидетельств ОГРН, ИНН

3 Отступления от проекта согласованы с проектной организацией:

| № п.п. | Состав изменений и отступлений | Причина изменений | Кем, когда согласовано, номер документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

4 Техническая документация предъявлена в объеме Правил устройства электро- установок (ПУЭ).

5 Индивидуальные испытания электрооборудования ______________________________

проведены/не проведены

6 Ведомость смонтированного электрооборудования

| № п.п. | Наименование электро- оборудования, комплекта | Тип, марка | Заводской номер или маркировка | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7 Электромонтажные работы выполнены по проектной документации согласно требованиям ПУЭ.

8 Настоящий Акт является основанием для непосредственной передачи электро- установки собственнику квартиры в эксплуатацию.

Сдал:

представитель электромонтажной организации

Принял:

собственник квартиры

подпись

подпись

представитель эксплуатирующей организации

подпись

Библиография

[1]	Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ «Градострои- тельный кодекс Российской Федерации»

[2]	Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ «Жилищный ко- декс Российской Федерации»

[3]	Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом

регулировании»

[4]	Руководящий документ Федеральной службы по экологическому, техно- логическому и атомному надзору

РД 11-02-2006

Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капиталь- ном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляе- мые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-

технического обеспечения

[5]	Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбере- жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

[6]	Свод правил

СП 31-107-2004

Архитектурно-планировочные  решения

многоквартирных жилых зданий

[7]	Методическое пособие по организации деятельности государствен- ного заказчика на строительство и заказчика-застройщика МДС 11-

15.2001

[8]	Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»

[9]	Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

[10]	Руководящий документ Федеральной службы по экологическому, техно- логическому и атомному надзору

РД 11-05-2007

Порядок ведения общего и (или) специ- ального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капи- тальном ремонте объектов капитального строительства

[11]   Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 19 апре- ля 2010 г. № 182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетиче- ского обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязатель-

ного энергетического обследования»

[12]	Руководящий документ Федеральной службы по экологическому, техно- логическому и атомному надзору

РД 11-04-2006

Порядок проведения проверок при осущест- влении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответст- вии построенных, реконструированных, от- ремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных норма- тивных правовых актов и проектной доку-

ментации

[13]	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября

2005 г. № 698 «О форме разрешения на строительство и форме раз- решения на ввод объекта в эксплуатацию»

[14]	Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля

2006 г. № 83 «Об утверждении правил определения и предоставле- ния технических условий подключения объекта капитального строи-

тельства  к  сетям  инженерно-технического  обеспечения  и  правил

подключения объекта капитального строительства к сетям инженер-

но-технического обеспечения»

[15]	Постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября

2010 г. № 940 «О внесении изменений в некоторые акты Правитель- ства Российской Федерации в части совершенствования порядка подключения к сетям инженерно-технического обеспечения»

[16]   Приказ Министерства регионального развития Российской Федера- ции от 08 апреля 2011 г. № 161 «Об утверждении Правил определе- ния классов энергетической эффективности  многоквартирных домов и требований к указателю класса энергетической эффективности многоквартирного дома, размещаемого на фасаде многоквартирного дома»

[17]	Постановление Правительства Российской Федерации от 25 января

2011 г. № 18 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффек-

тивности многоквартирных домов»

[18]	Руководящий документ Федеральной службы по экологическому, техно- логическому и атомному надзору

РД 11-03-2006

Порядок формирования и ведения дел при осуществлении государственного строи- тельного надзора

[19]	Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля

2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требо- ваниях к их содержанию»

[20]	Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  21  июля

2008 г. № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммуналь-

но-бытовых нужд граждан»

[21]	Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государствен- ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»